MONITORAMENTO URBANO ATRAVÉS DE IMAGENS DE SENSORES REMOTOS ORBITAIS PARA APOIO À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Nadyelle Curcino do Carmo(1); Fernando Vasconcelos Pereira (2) ; Talita Cassia Cavalcante (3);

(1) Professor e Pesquisador; Departamento de Construção Civil; Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia; Brasília-DF; nadyellecarmo@gmail.com; (2)Tecnólogo em Geoprocessamento; LW Agrimensura LTDA; Goiânia-GO; nandovasconcelosp@gmail.com; (3)Estudante; Análise e Gestão Ambiental, Faculdade Araguaia; Goiânia – GO; talitacvc@gmail.com;

RESUMO – O monitoramento da área urbana é essencial para o conhecimento da distribuição espacial da sua ocupação. Vários fatores favorecem a expansão urbana como, por exemplo, a procura por emprego e a expansão industrial e serviços, trazendo também inúmeros impactos ambientais e sócio-econômicos devido a ocupação desordenada do solo, sendo necessário criar meios para controlar este crescimento e desenvolver ações mitigadoras para os impactos por ela gerado. Atualmente, destaca-se entre as várias tecnologias para quantificar a expansão urbana, o Sensoriamento Remoto, que permite a obtenção de dados da superfície terrestre à distância, onde a partir de imagens coletadas por sensores orbitais e o SIG - Sistemas de Informações Geográficas, utilizado para analisar dados georreferenciados a superfície terrestre. Tendo como área de estudo o perímetro urbano do município de Trindade-GO, este trabalho visa monitorar sua ocupação urbana, e tem como objetivo identificar, mensurar e apresentar uma análise espacial das mudanças ocorridas na mancha urbana do município, entre os anos de 1990, 2000, 2010, enfatizando o uso e ocupação do solo. Foram usadas imagens de sensor remoto, obtidas de décadas sucessivas, o que permitiu realizar o monitoramento ambiental no período, através de técnicas de processamento digital de imagens como fusão entre bandas, classificação digital, cálculo de NDVI. Foi possível analisar o crescimento da mancha urbana do município bem como seu uso e ocupação do solo.

Palavras-chave: Expansão urbana. Monitoramento ambiental. Sensoriamento remoto. Processamento digital de imagens.

Introdução

A ocupação desordenada do solo, principalmente nos núcleos urbanos, tem causado impactos sociais, ambientais e econômicos, como: erosões, alagamentos, invasão de Áreas de Preservação Permanente (APP's), ineficiência nos serviços de transporte público e saúde, entre outros.

A ocupação numa cidade ocorre de forma desordenada devido a população se aglomerar em torno do emprego, proveniente da expansão industrial e serviços, o que resulta também na expansão e transformação dos espaços urbanos que estavam teoricamente consolidados, ocorrendo assim uma reestruturação do espaço habitado. Parte dessa população que chega às cidades, por falta de recursos, é obrigada a se distribuir em locais impróprios, praticamente abandonados, invadindo propriedades alheias ou zonas com condições urbanas inadequadas para ocupação, como é o caso de áreas de várzeas, áreas sujeitas a inundações, áreas com declividade acentuada, áreas com alta suscetibilidade de processos erosivos, causando inúmeros problemas sociais, ambientais, econômicos, etc. (ALMEIDA, 2010).

O município de Trindade, situado em Goiás, a aproximadamente 18 km da capital do Estado, assim como diversas cidades do país teve seu processo de uso e ocupação do solo realizado de forma desordenada e esporádica, a partir da região central do município. Considerando que os problemas ambientais são caracterizados por um tempo e espaço e partindo do pressuposto que todo fenômeno pode ser localizado, ter sua extensão determinada, estando passível a constantes alterações sendo relacionadas a diversos fatores, é possível realizar o monitoramento ambiental, ou seja, segundo Hammes (2002), o acompanhamento sistemático do meio ambiente. Para realizar este monitoramento utilizam-se geotecnologias que a partir de informações georreferenciadas de imagens de satélite, manipuladas em programas de Geoprocessamento revelam as condições ambientais, como por exemplo, da cobertura vegetal e uso de solo, níveis de erosão, poluição da água e do ar, disposição irregular de resíduos etc.

Neste contexto, o presente estudo teve o objetivo de realizar o monitoramento do crescimento do perímetro urbano do município de Trindade-GO, utilizando ferramentas e dados de sensoriamento remoto, enfatizando o uso e ocupação do solo e avaliando crescimento urbano no período de 1990 a 2010.

Material e Métodos

A região de estudo foi o perímetro urbano do município de Trindade, o qual está localizado na mesorregião centro goiano, do estado de Goiás, nas coordenadas geográficas 16°38' S, 49°28' O (Figura 1).

Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte: Adaptado de SIC (2005).

Para se atingir os objetivos propostos pelo trabalho foram seguidas as etapas, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2. Fluxograma das atividades desenvolvidas.

Os dados LANDSAT utilizados fazem parte da órbita/ponto 222/071 e 072, de 06/08/1990, 11/04/2000 e 28/07/2010 e os dados CBERS 2B da órbita/ponto 159E – 119-1 e 118-5, de 11/09/2008.

As imagens LANDSAT foram usadas devido a sua disponibilidade e temporalidade, estas imagens foram obtidas de décadas sucessivas, o que permitiu analisar a interferência humana na região e realizar o monitoramento ambiental no período.

Os outros dados, incluindo imagens, foram: Imagens LANDSAT 7  – GEOCOVER – sensor ETM+, cenas 222-071/072, de 05/05/2000; dados vetoriais do município de Trindade;  e o perfil socioeconômico do município;

A experiência tem mostrado que se pode usar quaisquer três bandas para se produzir uma composição colorida, porém é necessário que a seleção destas bandas seja criteriosa para que a combinação das mesmas contenha a informação espectral desejada.  Foram escolhidas as bandas 3, 4 e 5 do LANDSAT 5 – TM. De acordo com o INPE (2002, apud  FERNANDES, G.S., GOMES, V.S., 2005, p.5-6), a banda 3 é  mais utilizada para delimitar a mancha urbana, por permitir um bom contraste entre a vegetação 'nativa' e as áreas ocupadas com vegetação como é caso do solo exposto, estradas e áreas urbanas e também permite o mapeamento da drenagem através da visualização da mata de galeria; a banda 4 permite o mapeamento da drenagem e o delineamento dos corpos d'água e a identificação de áreas agrícolas e a banda 5 permite observar o desgaste na vegetação que é causado pelo desequilíbrio hídrico. Portanto para a composição das imagens foi utilizada a composição RGB/345.

A etapa de pré-processamento neste trabalho foi constituída pelo mosaico feito entre as cenas TM e outro com as cenas HRC. Esse mosaico foi realizado com o objetivo de facilitar o registro das bandas utilizadas para a composição colorida, tendo como base a imagem geocover, o que serviu de preparação para o próximo passo que foi a realização da fusão das cenas.

Um método de fusão é considerado eficiente quando a informação espectral da imagem original é preservada, incorporando a informação espacial da banda pancromática para o produto híbrido (LEONARDI et al, 2005). A técnica de fusão utilizada foi a pancromática/multiespectral por IHS (Intensity, Hue, Saturation), a qual consiste na transformação da imagem multiespectral do sistema de cores RGB (Red, Green e Blue) para o IHS, substituindo a componente intensidade (I) pela imagem pancromática de alta resolução espacial, e revertida ao sistema RGB (SCHOWENGERDT, 1997). A Figura 3 traz o resultado final do processo de fusão.

Figura 3. Fusão, bandas: 3,4 e 5 do sensor TM e banda pancromática sensor HRC.

Após o registro das imagens foi executado o mosaico, pois, a área de estudo está presente em duas imagens. Posteriormente foi realizado o recorte do limite do perímetro urbano do município, com base no vetor gerado para delimitação do perímetro urbano do município.

A etapa de realce, constituída pela realização da operação aritmética entre bandas foi utilizada para detectar a diferença do padrão de cobertura vegetal entre as imagens em diferentes épocas. A razão entre bandas visíveis e infravermelho próximo pode realçar diferenças espectrais entre solo e vegetação, existindo diferentes maneiras de calcular a razão entre as bandas – índice de vegetação. Neste trabalho realizou-se o processamento digital de imagens LANDSAT TM, no qual calculou-se o índice de vegetação por meio do NDVI.

Portanto os elementos utilizados para interpretação das imagens e a etapa de análise foi constituída pela classificação da imagem que de acordo com GOMES (2006), 'consiste basicamente num processo de interpretação de imagens de maneira automatizada', o resultado desta interpretação é um mapa temático, no qual as classes (urbanização, vegetação, água, etc) são representadas por cores.

A classificação das imagens foi do tipo não supervisionado, executada automaticamente pelo método do histograma, e posteriormente realizou-se o mapeamento por associação dos temas com classes pré determinadas - água, urbanização, solo exposto e vegetação. Essa pré-determinação foi feita através da interpretação visual das imagens, partindo-se do pré suposto que as imagens possuem elementos básicos de análise e interpretação a partir dos quais se extraem informações de objetos, áreas ou fenômenos. Estes elementos são: tonalidade ou cor; textura; tamanho e forma; sombra; padrão e localização (FLORENZANO 2011).

Após o processamento digital das imagens realizou-se um pós processamento no qual as informações extraídas das imagens foram analisadas e relacionadas a dados estatísticos, com o objetivo de identificar temporalmente as possíveis causas das mudanças ocorridas na mancha urbana do município.

Resultados e Discussão

Como a área de estudo é a perímetro urbano do município de Trindade e o shape fornecido pelo SIC é datado de 2005, foi criado um polígono que abrangesse a mancha urbana atual do município. Utilizou-se esse polígono para recortar as imagens, pois era necessário que todas tivessem o mesmo tamanho para que fosse possível realizar o processamento das mesmas. Para a validação desta área realizou-se a delimitação através de interpretação de imagens, inicialmente na imagem de 2010, pois assim seria considerada toda expansão ocorrida no período (Figura 4). Nessa delimitação considerou-se como perímetro urbano as áreas que estão interligadas ou próximas e as mais afastadas, as quais ficaram fora do polígono criado, foram consideradas como zona de expansão.

Figura 4. Delimitação perímetro urbano do município do município na imagem de 2010.

Para quantificar as mudanças ocorridas na área de estudo durante o período foi realizado a classificação das imagens, das três épocas, considerando as seguintes classes: urbanização, água, vegetação e solo exposto (Figura 5).

Figura 5. Classificação da área de estudo nas três épocas.

Ao realizar uma análise visual na figura 5 é possível observar que em 1990 a urbanização e agricultura são os usos mais representativos do perímetro urbano do município. Em relação ao uso e ocupação do solo em 2000 é possível observar que a mancha urbana estava mais densa; considerando a taxa de ocupação total constatou-se que o nível de urbanização cresceu proporcionalmente de acordo com a redução da vegetação. Em relação ao uso e ocupação do solo em 2010 é possível observar que a mancha urbana estava consideravelmente mais densificada, se comparada às épocas anteriores.

A quantificação e comparação da taxa de ocupação de uso do solo, figura 6, resultou no aumento da taxa de urbanização de 32,78% em 1990 para 48,69% em 2000 e de 69,75% em 2010. O aumento dessa taxa é relacionado diretamente ao decréscimo da vegetação que foi de 51,63% em 1990, diminuindo para 17,29% em 2000 e posteriormente para 16,53% em 2010.

Em relação ao solo exposto é possível observar que houve um aumento de 13,80% para 32,91%, de 1990 para 2000, fato que pode ser justificado pelo aumento da urbanização. Já de 2000 para 2010 essa taxa de solo exposto diminuiu para 12,94%, conforme a Figura 6.

Considerando a taxa de ocupação de uso e ocupação do solo por água nota-se uma constante e crescente escassez do recurso na área de estudo, pois este reduziu de 1,56% para 0,89% de 1990 para 2000 e para 0,5% em 2010. A possível causa desse resultado, entre diversos fatores os quais não foram identificados e não são objeto desse estudo, é a canalização do Córrego Barro Preto, localizado no perímetro urbano do município.

Figura 6. Quantificação e comparação entre as taxas de uso e ocupação do solo.

A taxa de ocupação do solo com uso da urbanização, considerando o total da área de estudo (2.265,88 ha), em 1990 era de 32,76%, em 2000 essa taxa aumentou para 48,69%, resultando num aumento de 48,63% entre esses anos. E em 2010 a urbanização ocupava 69,75% da área de estudo, resultando num crescimento de 43,26% entre os anos de 2000 e 2010. Esse crescimento da taxa de ocupação urbana pode ser observado na Figura 7.

Figura 7. Taxa de ocupação da urbanização.

Conclusões

No sentido de monitorar as alterações na mancha urbana do município de Trindade, no período de 1990 a 2010, foi realizada a detecção do crescimento urbano para o intervalo, utilizando-se produtos de sensoriamento remoto de três datas.

A utilização de produtos de sensoriamento remoto mostrou-se eficiente para o monitoramento do crescimento urbano, pois ao trabalhar com imagens de sensor orbital foi possível determinar a taxa de uso e ocupação do solo em diferentes épocas, permitindo assim acompanhar sistematicamente o crescimento e adensamento da mancha urbana do município de Trindade. Algumas dificuldades foram encontradas na análise das imagens de satélite no processo de classificação, devido a heterogeneidade do ambiente urbano e ao comportamento espectral de alguns alvos da natureza serem semelhantes aos existentes em áreas urbanas, a existência de áreas não classificadas pode ser justificada pela sombra de nuvens nas imagens e pela possível confusão gerada no método da classificação não supervisionada, na qual os pixels são integrados em uma classe de acordo com a sua resposta espectral.

Em relação ao uso e ocupação do solo foi constatado que o crescimento espacial do perímetro urbano do município ocorreu significativamente no período de 1990 a 2000, sendo observado um aumento de 48,63% da taxa de ocupação urbana nesta época. Entre 2000 e 2010 a perímetro urbano foi densificado, ou seja, ocorreu a ocupação dos espaços vazios, sendo registrado um aumento de 43,26% da ocupação urbana na área de estudo neste período. Considerando o exposto, o expressivo crescimento urbano entre 1990 e 2010, foi decorrente do período de industrialização na região, o que determinou a estruturação da mancha urbana.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, G.S. Urbanismo: introdução. Notas de aula. Goiânia: IFG, 2010. 86p.

FERNANDES, G.S. e GOMES, V.S. Uso de técnicas de sensoriamento remoto e sistema de informações geográficas (SIG) para detecção do crescimento de área urbana. Goiânia: CEFET, 2005. Monografia (Graduação) Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás – CEFET/GO. Coordenação da Área de Geomática.

FLORENZANO, T.G. Iniciação em Sensoriamento Remoto. São Paulo: Oficina de Textos, 3 ed. ampl e atual., 2011. 128 p

GOMES, I.M.S. Análise multitemporal de ocupação do solo de Caldas Novas, utilizando-se de técnicas de processamento digital de imagens LANDSAT 5 E CBERS 2. Goiânia: CEFET, 2006. Monografia (Graduação) Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás – CEFET/GO. Coordenação da Área de Geomática.

HAMMES, V. S. (Ed.) Julgar, percepção do impacto ambiental. Brasília: Embrapa Informação

Tecnológica, v.4 (Educação Ambiental para o desenvolvimento sustentável, v.4), 2002.

IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros. Disponível em: www.ibge.gov.br acesso em 10/06/2011.

LEONARDI, S. S. ORTIZ, J.O. e FONSECA, L.M.G. Comparação de técnicas de fusão de imagens

para diferentes sensores orbitais. Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia,

Brasil, 16-21 abril 2005, INPE, p. 4111-4113.

SIC – Superintendência de Geologia e Mineração – SIG GOIÁS. Banco de Dados. Base Cartográfica do Estado de Goiás (2005). Disponível em: <http://www.sieg.go.gov.br>. Acesso 11 jun 2012.

SCHOWENGERDT, R. A. Techniques for image processing and classification in remote sensing.

Academic Press, New York, 1997.